РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2023 г.                                     № 153                                        ст. Казанская

О внесении изменений в постановление

Администрации Казанского сельского

поселения от 24.12.2015 г. № 286

«Об утверждении программы комплексного

развития системы коммунальной

инфраструктуры на территории

Казанского сельского поселения на 2016-2030 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Казанское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление  Администрации Казанского сельского поселения от 24.12.2015 г. №286 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Казанского сельского поселения на 2016-2030 годы», изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения                                                    Л.А.Самолаева

Приложение

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

от 31.08.2023 г.  № 153

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 – 2030 ГГ.

Структура муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Казанского сельского поселения Верхнедонского  района Ростовской области на 2016-2030 годы.

Раздел I

| 1. Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| Раздел II |  |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. |  |
|  | 6 |
|  | 10 |
| Раздел III 3. Перспективы развития Казанского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 3.1. Количественные показатели перспективы развития Казанского сельского поселения. 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. |  |
|  | 11 |
|  | 15 |
| Раздел IV 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 16 |
| Раздел V 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 19 |
| Раздел VI 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 25 |
| Раздел VII 7. Управление программой | 28 |

Раздел I

Паспорт программы.

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Казанского сельского поселения Верхнедонского района Ростовской области на 2016 - 2030 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки (нормативная база) | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009г. № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ростовской области»; Распоряжение Администрации Верхнедонского района от 15.03.2012г. № 44 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Верхнедонского района» |
| Заказчик программы | Администрация Казанского сельского поселения Верхнедонского района |
| Разработчик программы | Администрация Казанского сельского поселения Верхнедонского района |
| Цели программы | Целями программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Казанского сельского поселения Верхнедонского района являются: - увеличение доступности предоставления коммунальных услуг; - рост спроса на предоставление коммунальных услуг; - повышение показателя качества предоставляемых услуг -повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры; - стабилизация показателей потребления коммунальных услуг; - гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. - системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Казанского сельского поселения. - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
| Задачи программы | Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение); Увеличение потребителей предоставляемых коммунальных услуг; Совершенствование системы энергосбережения; Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; Внедрение энергосберегающих технологий; Снижение потерь коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации | 2016-2030 гг. в два этапа: - 1 этап – 2016-2030гг.- разработка проектно-сметной документации по инновационным проектам; - 2 этап – реализация инновационных проектов. |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования являются средства областного и местного бюджетов, а так же внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Осуществление контроля | Общее руководство осуществляется Администрацией Верхнедонского района, оперативное управление ходом реализации программы осуществляется Администрацией Казанского сельского поселения. |

Раздел II

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры

Система теплоснабжения.

На сегодняшний день единственным поставщиком тепловой энергии  на территории Казанского сельского поселения является филиал «Северный» ООО «Ростовтеплоэнерго» расположенный в г. Чертково.

Теплоснабжение потребителей Казанского сельского поселения, децентрализованное и в настоящее время обеспечивается локальными котельными на твердом топливе, и от индивидуальных АОГВ.

Система водоснабжения.

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Казанского сельского поселения являются артезианские скважины в количестве 18 шт.: 7 – в ст. Казанская, 1 – в х. Ароматный, 4 – в х. Кукуевский, 3 – в х. Поповка, 1 – в х. Пухляковский, 2 – в х. Рубеженский. Водоснабжение потребителей в х. Мутилинский осуществляется от придомовых колодцев. Общая проектная производительность водохозяйственных сооружений Казанского сельского поселения составляет 6456 куб.м./сут.

При этом оборудование достаточно изношено, долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны (I, II пояс) – удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается удовлетворительно. Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

Протяжённость водопроводной сети составляет 101,08 км.

Потребление воды составляет  321 000  м3. Все имеющиеся водопроводные сети изношены на 70 – 95 %. Все они работают, но для их реконструкции требуются значительные капвложения.

Население Казанского сельского поселения обслуживает Верхнедонское МППУ ЖКХ. Тариф платы населения за использование данного ресурса по приборам учёта составляет 41,89 рублей за 1 м3. Поставка ресурса к потребителям осуществляется по закрытой системы водопровода.

Система водоотведения (утилизация жидких бытовых отходов).

На территории Казанского сельского поселения централизованной системы водоотведения нет. Жители и организации имеют  частные выгребные ямы. Водоотведение в Казанском сельском поселении осуществляется путём вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО). Данную услугу предоставляет Верхнедонское МППУ ЖКХ. Вывоз ЖБО осуществляется на специализированном автотранспорте. Данный вид услуги охватывает только организации и жителей (по заявке) ст. Казанской, х. Ароматного, х. Кукуевского, х. Поповского, х. Рубеженского и х. Пухляковского. Стоимость вывоза ЖБО составляет 200,0 рублей за 1 м3.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТБО) на территории Казанского  сельского поселения осуществляется ООО «Экострой-дон» путём вывоза ТКО на свалку. Работа по вывозке твердых коммунальных отходов осуществляется  специализированными автомобилями,  строго в соответствии с маршрутными графиками. Стоимость вывоза ТКО составляет 546,22 рублей за 1 м3.

Система газоснабжения.

Верхнедонской участок филиала ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в ст. Вёшенской является единственным поставщиком газа на территории Казанского сельского поселения. Газоснабжение поселения осуществляется от газопровода высокого давления 1,2 МПа, приходящего из Тубянского сельского поселения и, далее, посредством межпоселковых сетей. На сегодняшний день газифицированы 6 населенных пунктов: ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка, х. Рубеженский, х. Пухляковский.

Поставка газа потребителям осуществляется через систему воздушных и подземных газопроводов. Объём потребления газа  составляет 7445 тысяч м3. Тарифная плата  за 1 м3 составляет 6,36 руб.

Система электроснабжения.

Услуги по электроснабжению жителей Казанского сельского поселения осуществляет  Филиал АО «Донэнерго» ММЭС Казанский участок Вешенских РЭС - объём потребления составляет 1000073,2  кВт/час.

Данная организации обслуживает все населённые пункты Казанского сельского поселения. Тарифная плата за 1 кВт/час составляет 2,88руб.

Электроснабжение потребителей Казанского сельского поселения осуществляется от электроподстанции «Казанская» 110/35/10 кВ, которая находится в северной части ст. Казанская.

Также по территории поселения проходят транзитные ЛЭП 110 кВ и 35 кВ.

Теплоснабжение потребителей Казанского сельского поселения децентрализованное. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

Границы санитарно-защитных зон вдоль трасс воздушных линий с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрических полей по обе стороны от них приняты на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии (в соответствии с действующими Нормативами градостроительного  проектирования городских округов и поселений Ростовской области):

- 10 м – для линий напряжением до 20 кВ;

- 15 м – для линий напряжением 35 кВ;

- 20 м – для линий напряжением 110 кВ.

Краткая характеристика систем коммунальной инфраструктуры Казанского сельского поселения

По Казанскому сельскому поселению организацией коммунального комплекса с муниципальной формой собственности является Муниципальное  предприятие Верхнедонское МППУ ЖКХ расположенное по адресу 346170,    Ростовская обл., Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Производственная,6. Директор – Лисьих Николай Валентинович.

Для увеличения прибыли и привлечения инвестиций  предприятию необходимо расширение сетей предоставляемых услуг.

На территорию Верхнедонского района поставкой газа занимается Верхнедонской участок филиала ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в ст. Вёшенской, а транспортировку осуществляет  Верхнедонской пункт Шолоховского участка ООО «Ростоврегионгаз». На территории района отсутствуют предприятия производящие тепловую энергию, котельные объектов соцкультбыта обслуживаются Чертковским филиалом «Северный» ООО «Ростовтеплоэнерго»

Все организации, предоставляющие коммунальные услуги, действуют  на договорной основе, Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» В-Донской район электрических сетей, Северные электрические сети, Ростовэнерго (В-Донской РЭС), Филиал АО «Донэнерго» ММЭС Казанский участок Вешенских РЭС и Верхнедонское МППУ ЖКХ действуют на основе постоянного договора, который заключается при присоединении абонента к сети. Верхнедонской пункт Шолоховского участка ООО «Ростоврегионгаз» предоставляет услуги на основе ежегодно перезаключаемых договоров.

2.2.  Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановлений Администрации Верхнедонского  района  от 24.09.2010г. № 909 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнедонского  района на период до 2020 года»».  На основании вышеуказанных документов Казанским сельским поселением принята программа энергосбережения: Постановление от 26.12.2018 года № 259 «Об утверждении Муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективности и развитие энергетики»».

До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в  Казанском сельском поселении оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

99 % по воде;

100 % по природному газу;

100 % по электрической энергии.

То есть 90 % оплаты за используемые энергетические ресурсы производилось по фактическому потреблению, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Укомплектованность приборами учёта бюджетной сферы составляет 100%.

Средняя укомплектованность приборами учета энергоресурсов  жителей Казанского сельского поселения составляет 90 %.

На основании программы энергосбережения проводятся мероприятия по утеплению помещений, замене окон, замене светильников (накаливания на энергосберегающие) и установке приборов учёта вновь подключившимся абонентам.

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- учет фактически полученной экономии;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

Раздел III

3. Перспективы развития Казанского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественные показатели перспективы развития Казанского сельского поселения.

Численность населения Казанского сельского поселения  на 2021 год составила 7201 человека. Динамика численности населения показывает, что численность Казанского сельского поселения в 2021 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,4% в основном  за счет естественной убыли населения.

В структуре населения по половому признаку преобладают женщины, доля на 2021 год составила 55,5 % женщин, против 44,5 % мужчин. К негативным моментам следует отнести высокую долю пенсионеров 28,6 % и низкую долю учащихся 10,8 % и детей дошкольного возраста 6 %.

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения Казанского сельского поселения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 2698 человека (37,5% от общей численности населения), из них занятые в производстве – 1349 человек. Это свидетельствует о наличии резерва трудоспособного населения и проблемы его использования.

В соответствии с вышеуказанными показателями был рассчитан прогноз численности населения Казанского сельского поселения на перспективу в разрезе населенных пунктов.

Показатель роста вводимого жилья  является положительным фактором, который способствует развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения.

Средняя жилищная обеспеченность по Казанскому сельскому поселению составляет 28,70 м2

Жилой фонд Казанского сельского поселения по собственности распределяется следующим образом:

- частная – 205080 м2;

- муниципальная – 1620м2.

В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (60,0%), используемые для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей сельскохозяйственного производства. Существующая промышленность поселения представлена предприятиями местного значения по переработке продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства,  производству пищевых продуктов, стройизделий и стройматериалов, и др. представлено в таблице 12 (раздел 1 обосновывающих материалов).

ГАУ РО «Лес», имеющий цех переработки древесины, выпускает продукцию лесного хозяйства - пиломатериалы (доска, строительный брус и т. п.),  окна, двери, срубы, садовые домики.

Строительная отрасль представлена такими предприятиями как кооператив «Отделочник», ООО «В-Дон», ООО «Верхнедонскагропроммехмонтаж», , ООО «Сфера», ООО «Дортрансстрой», ООО «Импульс».

ГУП РО «РостовАвтоДор» филиал «Верхнедонской» выполняет работы по ремонту и строительству дорог, аэродромов и спортивных сооружений.

В промышленности и строительстве занято 85 человек.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

На сегодняшний день Казанское сельское поселение находится в постоянном развитии. В срок с 2016 по 2030 г. планируется увеличение населения, расширение жилищного фонда поселения. Данные факторы развития благоприятно влияют и на развитие системы коммунальной инфраструктуры в Казанском сельском поселении в целом. Увеличение населения, а так же расширение застройки приведет к увеличению нагрузки на систему коммунальной инфраструктуры Казанского сельского поселения за счёт увеличения объёма предоставляемых услуг. Прогнозируемое увеличение спроса  на коммунальные услуги составляет в среднем 5% ежегодно, таблица 13 (раздел 2 обосновывающих материалов).

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселках и создание благоприятной среды обитания на территории Казанского сельского поселения.

Раздел IV

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Общая площадь жилого фонда Казанского сельского поселения составляет 206700 м2, по собственности распределяется следующим образом:

- частная – 205080 м2;

- муниципальная – 1620м2.

Ветхого и аварийного жилого фонда на территории поселения нет.

Причем 0,9 % от площади жилого фонда Казанского сельского поселения составляет площадь  многоквартирных домов ( 23 дома – 11900. м2);

12,7 % блокированные застройки (326 домов - 39900 м2);

86,4 % индивидуальные жилые домовладения   (2226 домов - 154900 м2).

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство таблица 1. Средний уровень благоустройства жилого фонда   Казанского сельского поселения составляет 85 %

| Оборудовано | Уровень благоустройства % |
| --- | --- |
| Водопроводом | 95 |
| Утилизация ЖБО | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 90 |
| Газом | 90 |
| Электричеством | 100 |

Таблица № 1

Основными направлениями развития Казанского сельского поселения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

2. Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

3.Утилизация жидких бытовых отходов, сбои и вывоз твердых коммунальных отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора, вывозки  и утилизации биологических отходов.

4. Развитие системы электроснабжения:

- Повышение качества электроснабжения (освещения):

- Снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- Повышение надежности системы.

5. Развитие системы газоснабжения:

- Расширение системы газоснабжения;

- Повышение надёжности газоснабжения.

Ожидаемые результаты, достигаемые в процессе реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Казанском сельском поселении, описаны в таблице 16 (раздел 5 обосновывающих материалов).

Данные показатели охватывают все системы коммунальной инфраструктуры, а так же коммунальное хозяйство в целом. Каждая система коммунальной инфраструктуры рассматривается по двум показателям: техническим и финансово-экономическим.

Критерии технических показателей определены следующими целевыми индикаторами:

1. Надёжность обслуживания систем (повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями):

- количество аварий и повреждений на 1 км сети в год;

- износ коммунальных систем;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей.

2. Сбалансированность системы газоснабжения (обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения):

- уровень использования производственных мощностей.

3. Ресурсная эффективность газоснабжения (повышение эффективности работы системы газоснабжения):

- удельный расход;

- удельный расход топлива.

Критерии финансово-экономических показателей определены следующими целевыми индикаторами:

1. Ресурсная эффективность газоснабжения (повышение эффективности работы системы газоснабжения):

- численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей;

- фондообеспеченность системы газоснабжения;

- средняя норма амортизационных отчислений.

2. Доступность для потребителей (повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению):

- охват услугами.

Раздел V

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Казанском сельском поселении, приведены в таблице 21 (раздел 11 обосновывающих материалов).

В сфере развития инженерной инфраструктуры: строительство очистных сооружений в северной части ст. Казанская, южнее х. Рубеженский, западнее х. Пухляковский, реконструкция котельных общественных и производственных зданий с переводом их на газовое топливо. Начало проектных и строительных работ – 2017 г.

Реконструкция и модернизация водопроводных сетей: целью данного проекта является  предотвращение аварийных ситуаций,  исключение потерь воды; стабилизация водоснабжения. Стоимость данного проекта составляет:

- строительство сетей водоснабжения в мкр.Южный ст.Казанской (второй этап) - 27682,53 тыс.руб., в том числе в 2025г.- 2491,43тыс.руб., 2026 г.- 12595,55тыс.руб., 2027г.- 12595,55тыс.руб.

- реконструкция сетей водоснабжения 149535,25 тыс.руб.в том числе 2025г.- 13458,17тыс.руб., 2026г.-27215,41тыс.руб., 2027г.-27215,41тыс.руб. ,2028г.- 27215,41тыс.руб., 2029г.-27215,41тыс.руб.,2030-27215,41тыс.руб..

- реконструкция водонапорной башни в х.Рубеженский, ул.Рубеженская,65- 807,75тыс.руб., в том числе 2025г.-72,70тыс.руб. тыс.руб.,2026г.735,05 тыс.руб.

- Ожидаемые эффекты:

- повышение качества водоснабжения;

- снижение затрат на ремонт прорывов;

- повышение надежности водоснабжения;

- замена до 50% труб в системе водоснабжения, с истекшим сроком эксплуатации, что позволит снизить потери в водопроводе на 20%.

Срок исполнения 2016-2030гг.

Реконструкция системы электроснабжения: цель данного проекта является расширение системы электроснабжения.

Ожидаемые эффекты:

- снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- повышение надежности системы.

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников, что позволит обеспечить ежегодную экономию 20% от годовых затрат на  систему освещения

Срок реализации 2016-2030гг.

Мероприятия по энергосбережению: Данные мероприятия направлены на снижение потерь энергоресурсов и энергии, а так же оптимизацию систем энерго и ресурсообеспечения.

В связи с изменением финансирования и по итогам ежегодного мониторинга в программу инвестиционных проектов могут,  вносится изменения (корректировки).

В связи с большими протяжённостями населённых пунктов и малым количеством жителей развитие единой системы водоотведения (канализационной системы) не является приоритетным на территории Казанского сельского поселения. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Единственные очистные сооружения расположены в северной части ст. Казанская, обслуживающие Центральную районную больницу Верхнедонского р-на Ростовской области, со сбросом очищенных сточных вод в балку Сухой Лог.

Так же на территории Казанского сельского поселения ведётся работа по развитию системы сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов. Дана работа выстроена на основе  Рекомендаций по организации проведения мероприятий в области обращения с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами органами местного самоуправления Ростовской области на период строительства и ввода в строй на проектную мощность межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов входящих в состав Региональной комплексной системы управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области, утверждённые министерством жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области от 24.04.2012 года. (письмо министерства ЖКХ Ростовской области от 25.04.2012 года № ЖКХ – 04/773).

Согласно данным рекомендациям Администрацией Верхнедонского района ведётся работа по разработке схемы отчистки территорий населённых пунктов муниципального образования. Обустройство территории существующей  свалки ТКО площадью 5 га, расположенной в 1 км к юго-востоку от х. Пухляковский, в  полигон твердых коммунальных отходов с размещением на его территории площадки складирования обезвреженных осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод.

Постановление от 26.12.2018 года № 259 «Об утверждении Муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективности и развитие энергетики», основными целями, которой являются переход Казанского сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района:

- снижение себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- сокращение бюджетных дотаций на оплату энергоресурсов;

- создание нормативной базы материальной заинтересованности производителей жилищно-коммунальных услуг и выполнения мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов;

- переход на оплату за фактическое потребление энергоресурсов по показаниям приборов учёта и создание материальной базы для перехода на 100 % оплату услуг ЖКХ.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а так же сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики сельского поселения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно - энергетических  балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Согласно данной программы в Казанском  сельском поселении ведётся работа по минимизации ресурсо- и энергопотребления.

Для реализации данной программы, а так же развития инфраструктуры коммунального хозяйства предусмотрены следующие затраты по направлению энерго- и ресурсосбережения:

1. Установка приборов учёта;

2. Замена э/ламп на энергосберегающие;

3. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

4. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.,

5. Переход к энергосберегающим технологиям.

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке. Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, таблицы 17 и 18  (раздел 6 обосновывающих материалов).

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное и современное.

Результатами реализации данной программы являются следующие показатели:

- снижение уровня физического износа оборудования в связи с применением энергоёмкого оборудования по теплоснабжению до 15%, водоснабжению до 30 %. Электроснабжению до 30 %;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии до 50 %;

- полный переход на приборный учёт при расчётах бюджетных организаций расположенных на территории Казанского сельского поселения;

- создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Раздел VI

6.1 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

## Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казанского сельского поселения, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

## Предполагаемое финансовое обеспечение Программы.

## Основными источниками инвестирования Программы являются:

## • средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

## • средства федерального бюджета.

• средства областного бюджета.

• средства местного бюджета.

Средний процент жителей Казанского сельского поселения, которым предоставляется  социальная поддержка и субсидии составляет 33,6 %.

Финансовое обеспечение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Казанского сельского поселения обозначены в таблице 22 (раздел  12 обосновывающих материалов).

По итогам ежегодного мониторинга в программу финансирования могут быть внесены изменения (корректировки).

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице 2

Таблица  № 2

| Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год оценка | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата населением коммунальных услуг, % | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |

Средний показатель оплаты населения с 2016 года по 2030 год составляет 96,7 % прогнозируемый 98%, в перспективе 100%.

Критерии доступности рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями центра муниципальной экономики и права по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса таблица 25 (раздел 16 обосновывающих материалов).

Динамика изменения тарифов в период реализации программы, показана в таблице 23 (раздел 14 обосновывающих материалов).

Данная динамика отражает изменения тарифов в соответствии с потребностями необходимыми  для реализации программы, а так же нормативными актами Ростовской области в части ценообразования тарифов.

При установленных на территории Казанского сельского поселения тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, максимальное значение платы за коммунальные услуги  в 2016 году составляет 12% от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек, на одного человека 13,6%.  Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

На сегодняшний день средняя плата населения по коммунальным услугам составляет 4000 руб. (в данный показатель не включена плата по услугам связи, так как данная услуга имеет специфическую тарификацию и определить средние затраты населения по данной услуге с точностью не возможно).

Средний процент населения обеспеченных всеми коммунальными системами составляет 87,3 %.

Средний процент жителей Казанского сельского поселения, которым предоставляется  социальная поддержка и субсидии составляет 33,6 %.

Доля софинансирования областного и местного бюджета на социальную поддержку и субсидии населения составляет: областной бюджет 96,4%, местный бюджет 3,6%.

Плата населения за коммунальные услуги и расход бюджета на социальную поддержку населения показаны в таблице 24 (раздел 15 обосновывающих материалов).

Раздел VII

Управление программой.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Казанского сельского поселения, оперативное управление (контроль) осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для реализации анализа и оценки  осуществляемых мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а так же представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путём разработки инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим  в Программу (таблица 3).

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 2020-2030гг. |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению | 2020- 2030гг. |

Предоставление отчётности по выполнению Программы осуществляется путём проведения ежегодного мониторинга по следующим показателям (мониторинг проводится по каждой системе отдельно):

- Надёжность обслуживания систем коммунальной инфраструктуры:

- количество аварий и повреждений на 1км. в год;

- износ коммунальных систем;

- протяжённость сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей;

- уровень потерь при транспортировке.

2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры:

- уровень использования производственных мощностей;

- обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Ресурсная эффективность систем коммунальной инфраструктуры – удельные нормативы потребления.

Данные показатели являются техническими индикаторами надёжности обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и обеспеченности жителей  Казанского сельского поселения предоставляемыми услугами коммунальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 – 2030 гг.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2030 ГГ.

Раздел 1

Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы.

Характеристика Казанского сельского поселения.

Казанское сельское поселение находится в западной части Верхнедонского района Ростовской области. Согласно  Областного Закона «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Верхнедонский район» и муниципальных образований в его составе», от 19.11.2004 г. №194-ЗС общая площадь поселения составляет 146 км². На его территории проживает 7201человек.

Территория поселения граничит:

    - с запада – с Воронежской областью;

    - с севера – с Казансколопатинским сельским поселением;

    - с востока – с Шумилинским и Солонцовским сельскими поселениями;

    - с юга – с Тубянским сельским поселением.

В состав муниципального образования «Казанское сельское поселение» на основании Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» №340-ЗС от 25.07.2005 г. входят 7 населенных пунктов: ст. Казанская с населением 5194 человек площадью 585 га, х. Ароматный – 208 чел. площадью 25 га, х. Поповка – 867 чел. площадью 309 га, х. Кукуевский – 721 чел. площадью 113 га, х. Рубеженский – 133 чел. площадью 63 га, х. Пухляковский – 77 чел. площадью 60 га, х. Мутилинский – 1 чел. площадью 33 га.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

# Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Казанского сельского поселения

Таблица № 1

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на 1.01 | 7280 | 7353 | 7380 | 7260 | 7163 | 7287 |
| Родилось «+» | 59 | 59 | 60 | 59 | 55 | 58 |
| Умерло «-» | 104 | 105 | 106 | 105 | 84 | 101 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -45 | -46 | -46 | -46 | -29 | -43 |
| Прибыло | 292 | 242 | 217 | 195 | 314 | 252 |
| Убыло | 174 | 169 | 291 | 246 | 246 | 225 |
| Приток («+»), отток («-») | +118 | +73 | -74 | -51 | +68 | +27 |
| Численность населения на 31.12 | 7353 | 7380 | 7260 | 7163 | 7202 | 7271 |

# Динамика населения Казанского сельского поселения

# в период с 2011 г. по 2015 г.

# Таблица № 2

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Кол-во хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002г. (перепись) | 2010г. (перепись) | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | МО «Казанское сельское поселение» | 2738 | 7476 | 6686 | 7280 | 7380 | 7260 | 7163 | 7111 |
|  | В т.ч.ст. Казанская | 1982 | 4952 | 4721 | 5148 | 5229 | 5179 | 5132 | 5108 |

Анализируя динамику численности населения и систему расселения Казанского сельского поселения со времени переписи 2010г. по 01.01.2015г. можно сделать следующие выводы, что численность населения в целом по поселению снизилась на 3,7% в основном  за счет естественной убыли населения.

Сравнительные показатели естественного прироста населения

Таблица № 3

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | В среднем 2011-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент естественного прироста (на 1000 жителей) |
| Казанское сельское поселение | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,3 | -4,0 | -6,2 |
| Верхнедонской район | -10,1 | -10,0 | -10,8 | -9,9 | н/д | -10,2 |
| Ростовская область | -6,0 | -4,8 | -4,2 | -3,8 | н/д | -4,7 |
| 2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 жителей) |
| Казанское сельское поселение | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 7,7 | 8,1 |
| Верхнедонской район | 8,7 | 9,8 | 9,5 | 10,2 | н/д | 9,6 |
| Ростовская область | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | н/д | 10,4 |
| 3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 жителей) |
| Казанское сельское поселение | 14,3 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 11,7 | 14,3 |
| Верхнедонской район | 18,8 | 19,8 | 20,3 | 20,1 | н/д | 19,8 |
| Ростовская область | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | н/д | 15,0 |

# В период с 2011 по 2015 г.г. показатель рождаемости на 1 тыс. человек по Казанскому сельскому поселению (8,1 промилле) ниже, чем по Верхнедонскому району (9,6 промилле). По смертности показатель по поселению тоже ниже уровня районного показателя (14,3 и 19,8 промилле соответственно). Следует указать, что по данным Ростовской области средняя рождаемость составляет 10,4 промилле, а смертность – 15 промилле.

# Возрастной состав и структура населения Казанского сельского поселения

# Таблица № 4

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 390 | 5,4 |
|  | от 7 до 15 лет. | 718 | 10,0 |
| 3. | Пенсионеры | 1911 | 26,5 |
| 4. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 4183 | 58,1 |
|  | ИТОГО: | 7202 | 100,0 |

Резервы улучшения демографической ситуации в Казанском сельском поселении, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте).

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинопрофилактика.  Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

# Расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица № 5

| Показатели | Казанское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | - 0,59 |
| Миграция | + 0,95 | + 0,37 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| I период (10 лет) | 1,099 | 0,98 |
| II период (20 лет) | 1,099 | 0,98 |

# Расчет численности населения:

# Позитивный вариант:

I период:  7202 = 7202 * 1,099 = 7915 (чел.)

II период: 7915 = 7915 * 1,099 = 8700 (чел.)

# Негативный вариант:

I период: 7202= 7202 * 0,98  = 7058 (чел.)

II период: 7058=  7058 * 0,98  = 6917 (чел.)

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2%, а в дальнейшем на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения не покрывается за счет механического движения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится на 9,9% и составит 7915 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 20,8% и составит 8700 человек. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,95%. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Проектом принимается позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения. Предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию.

# Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Казанского сельского поселения

Таблица № 6

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующее положение | I период (10 лет) | II период (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ст. Казанская | 5108 | 5630 | 6200 |
| 2. | Х. Ароматный | 227 | 250 | 275 |
| 3. | Х.Пухляковский | 92 | 92 | 92 |
| 4. | Х. Матюшенский | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Х. Рубеженский | 110 | 110 | 110 |
| 6. | Х. Поповка | 898 | 990 | 1090 |
| 7. | Х. Кукуевский | 764 | 840 | 930 |
| 8. | Х. Мутилинский | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 7202 | 7915 | 8700 |

Сводные данные по жилому фонду на территории Казанского сельского поселения

Таблица № 7

| Показатели | Ед. измерения | на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда по поселению всего | метров квадратных | 171 780 |
| в т.ч. |  |  |
| Ст.Казанская | -«- | 124 600 |
| Х. Ароматный | -«- | 4 100 |
| Х. Пухляковский | -«- | 2 600 |
| Х. Матюшенский | -«- | 0 |
| Х. Рубеженский | -«- | 3 000 |
| Х. Поповка | -«- | 20 500 |
| Х. Кукуевский | -«- | 16 900 |
| Х. Мутилинский |  | 80 |
| Общее число жилых зданий | ед. | 2416 |

Ветхого и аварийного жилого фонда на территории поселения нет.

Динамика ввода жилых домов на территории Казанского сельского поселения.

Таблица № 8

| Годы | Жилые дома |
| --- | --- |
|  | Кол-во домов | Площадь, кв.м |
| 2012 | 23 | 1795,74 |
| 2013 | 22 | 2196,9 |
| 2014 | 21 | 1693,2 |
| 2015 | 28 | 1896,9 |

Расчет объемов жилищного строительства:

Таблица № 9

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8700 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | м2 | 261 000 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | м2 | 171 780 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | м2 | 4 013 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 | 167 767 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | м2 | 99 170 |

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Основные показатели сельского хозяйства

Казанского сельского поселения (по категориям хозяйств)

Таблица № 10

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- предприятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 4883 | 4561 | 128 | 194 |
| зерновые и зернобобовые | га | 3586 | 3279 | 113 | - |
| технические культуры – всего, | га | 1297 | 1282 | 15 | - |
| в т. ч. подсолнечник | га | 1297 | 1282 | 15 | - |
| картофель | га | 97 |  |  | 97 |
| овощи | га | 94 |  |  | 94 |
| бахчевые | га |  |  |  |  |
| кормовые культуры | га | 3 |  |  | 3 |
| Многолетние насаждения | га | 223 | 154 |  | 69 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 267 |  |  | 267 |
| в т. ч. коровы | гол. | 159 |  |  | 159 |
| Овцы и козы | гол. | 530 |  |  | 530 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 11760 |  | 60 | 11700 |
| Свиньи | гол. | 480 |  |  | 480 |
| Лошади | Гол. | 35 |  |  | 35 |
| Пчелосемьи | семей | 1710 |  |  | 1710 |
| Валовое производство |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 1196 | 1134 | 62 | - |
| Подсолнечник | тонн | 540,5 | 421 | 119,5 | - |
| Картофель | тонн | 667,4 | - | - | 667,4 |
| Овощи | тонн | 107,2 | - | - | 107,2 |
| Молоко | тонн | 724,6 |  |  | 724,6 |
| Мясо (жив. Вес /уб. Вес) | тонн | 101,52/72,08 |  |  | 101,52/72,08 |
| Яйца | тыс. шт. | 1752 |  | 12,0 | 1740 |
| Мед | тонн | 25,65 |  |  | 25,65 |
| Фрукты, виноград и др. | тонн | 863,8 | 371,1 |  | 492,7 |

Производство картофеля, овощей, молока, мяса, яиц и фруктов сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения, а производством зерна и подсолнечника занимаются сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Казанского сельского поселения

Таблица № 11

| Показатели | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (10413 га) | на душу населения (7202 чел.) | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 1196 | 0,11 | 0,117 | 0,17 | товарная продукция |
| Картофель | т | 667,4 | 0,06 | 0,117 | 0,09 | собств. потребление |
| Овощи | т | 107,2 | 0,01 | 0,076 | 0,001 | собств. потребление |
| Молоко | т | 724,6 | 0,07 | 0,390 | 0,1 | собств. потребление |
| Мясо (уб. в.) | т | 72,08 | 0,01 | 0,078 | 0,01 | собств. потребление |
| Яйца | тыс.шт. | 1752 | 0,168 | 0,290 | 0,243 | собств. потребление |
| Фрукты | т | 863,8 | 0,083 | 0,08 | 0,12 | товарная продукция |
| Подсолнечник | т | 540,5 | 0,052 | 0,038 | 0,075 | товарная продукция |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время удовлетворяет потребность населения в таких продуктах питания, как: зерно – на 100%, картофель – на 76,9%, овощи – на 1,3%, яйца – на 83,8%, подсолнечник – на 100%, мясо – на 12,8%, молоко – на 25,6% и фрукты – на 100%. Обеспеченность продуктами питания населения Казанского сельского поселения осуществляется за счет внутрирайонного перераспределения.

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь ниже среднерайонного показателя – 0,97 га (по району – 5,8га). По области  этот показатель составляет 1,3 га, а общепринятая норма -0,8 га.  Это объясняется относительно низкой плотностью населения в целом по району и  более высокой плотностью населения в Казанском сельском поселении.

Субъекты хозяйственной деятельности,

зарегистрированные на территории Казанского сельского поселения

Таблица № 12

| Полное наименование | Наименование формы собственности | Вид экономической деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское и лесное хозяйство |
| ООО «ПРИДОНЬЕ» | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 22 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «КАЛИНОВ КУСТ» | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 6 |
| ООО «МУТИЛИНСКОЕ» | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 27 |
| ООО «ВЕРХНЕДОНСКОЕ» | Частная собственность | Выращивание плодовых и ягодных культур | 5 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЕС» | Собственность субъектов Российской Федерации | Лесоводство | 90 |
| ИТОГО: |  |  | 150 |
| Промышленность |
| МУП ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СЕКРЕТ" | Муниципальная собственность | Издание газет | 23 |
| ООО «КАЗАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» | Частная собственность | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 25 |
| Услуги населению |
| ЗАО «РЕМТЕХ» | Частная собственность | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства | 15 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЕ МППУ ЖКХ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА | Муниципальная собственность | Распределение воды | 70 |
| ООО «ЮМИС» | Частная собственность | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 8 |
| Прочие предприятия |  |  | 52 |
| ИТОГО: |  |  | 145 |
| Строительство |
| ООО «ШУРУПОВО» | Частная собственность | Строительство зданий и сооружений | 17 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕРХНЕДОНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | Собственность субъектов Российской Федерации | Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений | 72 |
| ООО «ИМПУЛЬС» | Частная собственность | Производство прочих строительных работ | 11 |
| ИТОГО: |  |  | 100 |

Раздел 2

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы выведены из показателей динамики численности населения, уровня благоустройства жилья и коэффициента обеспечения жителей Казанского сельского поселения коммунальными услугами.

Таблица № 13

|  | Водоснабжение | Газоснабжение | Электроснабжение | Утилизация ТБО | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 70 % | 70 % | 99 % | 50 % | 100 % |
| 2013 | 75 % | 73 % | 100 % | 56 % | 100 % |
| 2014 | 79 % | 74 % | 100 % | 61 % | 100 % |
| 2015 | 85 % | 78 % | 100 % | 67 % | 100 % |

Средний ежегодный рост показателя спроса на коммунальные услуги, предоставляемые в Казанском сельском поселении составляет 5 %.

Раздел 3

Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры

Таблица № 14

| № п/п | Организация | Характеристики системы | Объём потребления | Зона действия ресурса | Резервы и дефициты по ресурсу | Надежность системы | Воздействие на окружающую среду | Тариф Руб. | транспортировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнедонское МППУ ЖКХ водоснабжение | Водопроводная сеть протяж. 95,5 км. источник- грунт. воды, вода питьевая | 321 000 м3 | ст. Казанская, х.Ароматный, х.Поповка, х.Кукуевский, х.Матюшенский, х.Мутилинский, х.Пухляковский, х.Рубеженский, | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 90% | Негативного воздействия нет | 24,93 | Закрытая система водопровода |
| 2 | Верхнедонское МППУ ЖКХ Вывоз ТБО | Автотранспорт, спецмашины | - | ст. Казанская | Резерв – 20 лет | 95% | Негативного воздействия нет | 200,0 за 1куб.м | Автотранспорт, спецмашины |
| 3 | Верхнедонское МППУ ЖКХ Вывоз ЖБО | Автотранспорт, спецмашины | - | ст. Казанская | Резерв неограничен | 95% | Негативного воздействия нет | 110,0 за 1 куб. м | Автотранспорт, спецмашины |
| 4 | Филиал «Северный» ООО «Ростовтеплоэнерго» г. Чертково подача тепловой энергии | 8 котельных | - | ст. Казанская х.Ароматный, х.Поповка | Дефицита нет | 95% | Частичное негативное воздействие на атмосферный воздух | 2,435 тыс. за 1 Гкал | Закрытая теплотрасса |
| 5 | ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» | Система воздушных и подземных газопроводов | 7445 тысяч м3 | ст. Казанская, х.Ароматный х.Поповка, х.Кукуевский, | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 98% | Негативного воздействия нет | 4,3337 за 1куб. м | Система воздушных и подземных газопроводов |
| 6 | ООО «Донэнергосбыт» | Воздушные линии электропередач | 1000073,2 кВт/час. | ст. Казанская, х.Ароматный, х.Поповка, х.Кукуевский, х.Матюшенский, х.Мутилинский, х.Пухляковский, х.Рубеженский | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 98% | Негативного воздействия нет | 2,26 руб. за 1 кВт/час | Воздушные линии электропередач |

Раздел 4

Характеристика состояния и проблемы в реализации энерго- и ресурсосбережения и учёта и сбора информации

Укомплектованность приборами учёта энергоресурсов

Таблица № 15

| Наименование сельского поселения | Установлено (укомплектованность), % | Средний процент укомплектованности |
| --- | --- | --- |
|  | Приборов учета воды | Приборов учета природного газа | Приборов учета электрической энергии | Приборов учета тепловой энергии |  |
| Казанское сельское поселение | 97 | 100 | 100 | 35 | 83 |

Раздел 5

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ожидаемые результаты реализации программы

Таблица № 16

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система газоснабжения |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
| 1.1.2 | Сбалансированность системы газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Удельный расход |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы газоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Система водоснабжения |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Система Электроснабжения |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 5 | Организационно-правовые условия |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунальным хозяйством на территории Боковского сельского поселения | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |
| 6 | Система теплоснабжения |
| 6.1 | Технические показатели |
| 6.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
| 6.1.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 6.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 6.2 | Финансово-экономические показатели |
| 6.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 6.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |

Раздел 6

Перспективная схема электроснабжения муниципального образования

Электроснабжение Казанского сельского поселения будет осуществляться по действующей схеме: от электроподстанции «Казанская» 110/35/10 кВ, которая находится в северной части ст. Казанская.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции.

На первую очередь генерального плана необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.,

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Электрические нагрузки

Таблица № 17

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст. Казанская, х.Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка |
| 1.1 | Селитебная территория | кВт | 12850 | 14160 |
| 1.2 | Промышленные зоны* | кВт | 1290 | 1420 |
| 1.3 | ИТОГО: | кВт | 14140 | 15580 |
| 2 | Х. Рубеженский, х. Пухляковский, х. Матюшенский, х. Мутилинский |
| 2.1 | Селитебная территория | кВт | 340 | 340 |
| 2.2 | Промышленные зоны* | кВт | 40 | 40 |
| 2.3 | ИТОГО: | кВт | 380 | 380 |
| 3 | Производственные предприятия за пределами населенных пунктов | кВт | 1450 | 1600 |
| 4 | ВСЕГО: | кВт | 15970 | 17560 |

Примечание: * - нагрузки предприятий промышленных зон  приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица № 18

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст. Казанская, х.Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка |
| 1.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 7,324 | 11,468 |
| 1.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,732 | 1,147 |
| 1.3 | ИТОГО: | - “ - | 8,056 | 12,615 |
| 2 | Х. Рубеженский, х. Пухляковский, х. Матюшенский, х. Мутилинский |
| 2.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,195 | 0,277 |
| 2.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,020 | 0,028 |
| 2.3 | ИТОГО: | - “ - | 0,215 | 0,305 |
| 3 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий находящихся за пределами населенного пункта | - “ - | 0,827 | 1,292 |
| 4 | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 9,098 | 14,212 |

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Раздел 7

Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка в населенных пунктах.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

Раздел 8

Перспективная схема водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение населенных пунктов Казанского сельского поселения осуществляется из подземных вод от 18 артезианских скважин: 7 – в ст. Казанская, 1 – в х. Ароматный, 4 – в х. Кукуевский, 3 – в х. Поповка, 1 – в х. Пухляковский, 2 – в х. Рубеженский. Общая проектная производительность водохозяйственных сооружений Казанского сельского поселения составляет 6456 куб.м./сут.

Водоснабжение потребителей х. Мутилинский осуществляется от придомовых колодцев. Очистные сооружения отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны (I, II пояс) – удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается удовлетворительно. Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

Основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция на I-м этапе реализации сложившейся системы водоснабжения: замена оборудования на водозаборных сооружениях, переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водопроводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям ст. Казанская, х. Кукуевский, х. Ароматный,  х. Поповка, х. Пухляковский и х. Рубеженский;

- на расчетный срок реализации (II этап) предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей сельского поселения от артезианских скважин и  месторождения подземных вод. По данным  Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу  (Письмо № ЮР-05-42/1123 от 27.05.2011г.) у юго-восточной окраины ст. Казанская расположен участок Казанский Верхнедонского  месторождения подземных вод (малая его, северо-западная часть). Данное месторождение могут рассматриваться генеральным планом как перспективное (резервное) только после переутверждения его запасов;

- проектирование станции подъема воды в северо-восточной части ст. Казанская;

- проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению  (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны  в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Расчет водопотребления

Таблица № 19

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | Ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 925 | 2124 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды (до 10% от п.2.1) | - “ - | 93 | 212 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3) | - “ - | 102 | 234 |
| 2.4 | ИТОГО: | - “ - | 1120 | 2570 |
| 3 | Х. Рубеженский, х. Пухляковский |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 24 | 24 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды (до 10% от п.3.1) | - “ - | 3 | 3 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 3 | 3 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 30 | 30 |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды предприятий за пределами населенных пунктов | - “ - | 116 | 260 |
| 5 | ВСЕГО: | м3/сут. | 1265 | 2860 |

# Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

# - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

# - хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

# - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

# - противопожарные мероприятия;

# Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 2225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

# Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

На следующих стадиях проектирования Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.           Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существующих объектов и зеленых зон территорий.

Раздел 9

Перспективная схема газоснабжения муниципального образования

Газоснабжение населенных пунктов Казанского сельского поселения будет выполнятся по сложившейся схеме: от газопровода высокого давления 1,2 МПа, приходящего из Тубянского сельского поселения, и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления запитываются отдельно стоящие газорегуляторные пункты и котельные. Проектом предлагается газификация х. Рубеженский и х. Пухляковский от ГРП, расположенной в северо-западной части х. Поповка.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица №  20

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст. Казанская, х.Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка |
| 1.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 11565 | 12750 |
| 1.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 1735 | 1910 |
| 1.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 13300 | 14660 |
| 2 | Х. Рубеженский, х. Пухляковский, х. Матюшенский, х. Мутилинский |
| 2.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 310 | 310 |
| 2.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 40 | 40 |
| 2.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 350 | 350 |
| 4 | Потребление газа на производственные нужды предприятий находящихся за чертой населенного пункта | - “ - | 2050 | 2250 |
| 5 | ВСЕГО: | куб.м/час | 15020 | 17260 |

Общий расход газа на расчетный срок  I этапа ( первую очередь) составит 14,269 млн. м. куб., в т.ч. 11,281 млн. м.куб. – на коммунально-бытовые нужды. Общий расход газа по поселению в год составит на расчетный срок  II этапа  23,300  млн. м. куб., в т.ч. 17,630 млн.  м. куб. – на коммунально-бытовые нужды.

Раздел 11

Общая программа проектов

Инвестиционные проекты.

Таблица № 21

| Наименование проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Затраты на реализацию | Мероприятия | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система теплоснабжения |
| II. Система водоснабжения |
| Реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 1. Предотвращение аварийных ситуаций; 2. Исключение потерь воды; 3. Стабилизация водоснабжения | 2016-2030 гг. | 2025г 16022,30 тыс. руб. 2026г. 40546,01 тыс. руб. 2027г. 39810,96 тыс. руб. 2028г 27215,41 тыс.руб. 2029г. 27215,41 тыс.руб. 2030г. 27215,41 тыс.руб. | 1)Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в ст.Казанской Верхнедонского района Ростовской области - 2)Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 1.Повышение качества водоснабжения: 2. Уменьшение потерь воды за счет снижения порывов. 3.Повышение надежности водоснабжения. |
| III. Электроснабжение |
| Реконструкция системы электроснабжения | 1. Стабилизация электроснабжения | 2017г. 2018г. 2019г. | 177,6 тыс.руб. 1279,3тыс.руб 800,0 тыс.руб. | Наружное уличное освещение Казанского сельского поселения | 1.Повышение качества электроснабжения (освещения): 2. Снижение затрат на ремонт осветительных систем. 3.Повышение надежности системы. |
| IV. Энергосбережение |
| Мероприятия по энергосбережению | 1 энергосбережение уличного освещения | 2017г. 2018г. 2019г. | 50,0 тыс.руб. 50,0 тыс.руб. 300,0 тыс.руб | Замена э/ламп на энергосберегающие | 1.Экономия энергоресурсов |

Раздел 12

Финансовые потребности для реализации программы

Финансовое обеспечение Программы по периодам

реализации мероприятий.

Таблица № 22

| № пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 8878,89 | 6664,088 | 38560 | 36688,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15445,50 | 39086,36 | 38377,77 | 27235,66 | 27235,66 | 27235,66 |
|  |  | Местный бюджет | 1385,983 | 255,56 | 1440 | 1370,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,80 | 1459,65 | 1433,19 | 979,75 | 979,75 | 979,75 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 10264,873 | 9105,648 | 40000,0 | 38059,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16022,30 | 40546,01 | 39810,96 | 27215,41 | 27215,41 | 27215,41 |
| 2 | Мероприятия в сфере электроснабжения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1776,0 | 1279,3 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 0 | 1776,0 | 1279,3 | 800,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятия в сфере энергосбережения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 4338,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 162,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО |  | 4500,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всего мероприятия по Программе | Федеральный бюджет | 0 | 2186,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 8878,89 | 11002,088 | 38560 | 36688,876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 1385,983 | 2243,56 | 41329,3 | 2470,124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 10264,873 | 15431,648 | 79889,3 | 39159 |  |  |  |  | 16022,30 | 40546,01 | 39810,96 | 27215,41 | 27215,41 | 27215,41 |

Раздел 13

Организация реализации проектов

Все инвестиционные проекты по реализации развития коммунальной инфраструктуры Казанского сельского поселения обозначенные, в программе комплексного развития будут реализованы в 2 этапа.

1 этап – 2016-2018 (первая половина) годы – разработка проектно-сметной документации по рабочим проектам. В данный период будут проведены аукционы на право разработки проектно-сметной документации, непосредственно сама разработка документации, будет организовано прохождение государственной экспертизы, а также экспертизы достоверности. Расходы на данный этап обозначены в разделе 12 (финансовое обеспечение).

2 этап – реализация рабочих проектов (2019  – 2020г.). В данный период будут проведены аукционы на право проведения реконструкции/строительства по рабочим проекта, вошедшим в программу.

Контроль за исполнением  этапов программы возложены на соответствующих специалистов Администрации сельского поселения.

Раздел 14

Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Динамика изменения тарифов в период реализации программы

Таблица № 23

| № п/п | Наименование | Изменение тарифов по годам (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Вода | 24,93 | 26,77 | 30,71 | 34,15 |
| 2. | Электроэнергия | 2,26 | 2,52 | 2,8 | 3,11 |
| 3. | Природный газ | 4,33 | 4,98 | 5,73 | 6,59 |
| 5. | Уголь | 5,9 тыс. (за тонну) | 6,44 | 6,77 | 7,07 |
| 6. | ТБО | 200 | 222 | 233,6 | 245 |
| 7. | ЖБО | 110,0 | 122,1 | 128,4 | 134,7 |
| 8. | Теплоэнергия | 2,435 тыс. за 1 Гкал | 2,8 | 3,05 | 3,38 |

В соответствии с динамикой цен тарифов за коммунальные услуги средний рост платы населения составит 7 % в год от общей стоимости по оплате коммунальных услуг.

Раздел 15

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Плата населения за коммунальные услуги и расходы бюджета на социальную поддержку населения.

Таблица  № 24

| № п/п |  | Расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населения (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной | местный |
| 1. | 2016г. | 248,0 | 211,2 | 36,8 |
| 2. | 2017г. | 123,4 | 106,7 | 16,7 |

Критерии доступности предоставления коммунальных услуг  жителям Казанского сельского поселения

Таблица № 25

| № п/п | Наименование услуги | Критерии доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии доступности |
|  |  | Уровень благоустройства жилищного фонда | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | Коэффициент обеспечения потребности в коммунальной услуге | Уровень бесперебойности обеспечения потребителя услугами |
| 1. | Водоснабжение | 70% | 84% | 70% | 100% |
| 2. | Водоотведение(утилизация ЖБО) | 10% | 10% | 10% | 100% |
| 3. | Газоснабжение | 70% | 86% | 70% | 100% |
| 4. | Электроснабжение | 99% | 100% | 99% | 100% |
| 5. | Утилизация ТБО | 50% | 52% | 50% | 100% |
| 6. | Теплоснабжение | 100% | 100% | 100% | 100% |

Раздел 16

Модель для расчёта программы

Расчёт критериев доступности

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Формула для расчета | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень благоустройства жилищного фонда |  | - уровень благоустройства жилищного фонда коммунальной услугой, %; Si - общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями для предоставления коммунальной услуги, тыс.кв.метров; S - общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.метров; i - коммунальная услуга. |
| 2. | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  | ДПi - доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %; Чi - число жителей, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления коммунальной услуги, чел; Ч - общая численность жителей, чел.; i - коммунальная услуга. |
| 3. | Коэффициент обеспечения потребности в коммунальной услуге |  | Ki - коэффициент обеспечения потребности в коммунальной услуге, %; Vi - прогнозный объем реализации коммунальной услуги, предусмотренный в ее производственной программе, ед. измерения услуги; - средний норматив потребления коммунальной услуги на 1 чел.; Чi - число жителей, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления коммунальной услуги, чел. |
| 4. | Уровень бесперебойности обеспечения потребителя коммунальными услугами |  | - уровень бесперебойности обеспечения потребителя коммунальной услугой, %; - период бесперебойного пользования коммунальной услугой; Т - соответствующий календарный период (сутки, месяц, квартал, год). |