Приложение к постановлению

Администрации Казанского

сельского поселения

№91 от 19.06.2013

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Казанского сельского поселения

Верхнедонского района

Ростовской области

2013 г.

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Казанского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Казанского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1.Местоположение Казанского сельского поселения

Казанское сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице Казанская. Расположено Казанское сельское поселение в западной части Верхнедонского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Казанское сельское поселение» на основании Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» №340-ЗС от 25.07.2005 г. входят 7 населенных пунктов: ст. Казанская, х. Ароматный, х. Поповка, х. Кукуевский, х. Рубеженский, х. Пухляковский, х. Мутилинский.

Территория поселения имеет смежные границы:

    - с запада – с Воронежской областью;

    - с севера – с Казансколопатинским сельским поселением;

    - с востока – с Шумилинским и Солонцовским сельскими поселениями;

    - с юга – с Тубянским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании областного закона «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Верхнедонский район» и муниципальных образований в его составе», от 19.11.2004 г. №194-ЗС. Общая площадь поселения составляет 146 км²

По данным на 01.01.2013 г. население Казанского сельского поселения составило 7010 человек:

- ст. Казанская - 4960 чел.

- х. Ароматный – 237 чел.

- х. Поповка – 852 чел.

- х. Кукуевский – 757 чел.

- х. Рубеженский – 109 чел.

- х. Пухляковский – 93 чел.

- х. Мутилинский – 2 чел.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, садами и производственными предприятиями сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов представлены селитебными территориями, состоящими из кварталов индивидуальной малоэтажной усадебной застройки, общественных центров и рекреационных зон, а также коммунально-складскими территориями.

Земли промышленности и д.р. представлены сооружениями инженерной инфраструктуры; автодорогой регионального значения Р 61-93 «ст. Казанская – ст. Шумилинская – х. Раскольный (до границы Волгоградской области)», асфальтированной автодорогой местного значения «ст. Казанская – х. Песковатская Лопатина»  и автодорогами местного значения, соединяющие населенные пункты Казанского сельского поселения.

Инженерное обеспечение сельского поселения осуществляется от следующих головных сооружений:

- электроснабжение – от электроподстанции «Казанская» 110/35/10, расположенной в северной части ст. Казанская;

- газоснабжение – от газопровода высокого давления 1,2 МПа, приходящего из Тубянского сельского поселения и, далее, посредством межпоселковых сетей. Газифицированы 4 населенных пункта: ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка.;

- хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от скважин и придомовых колодцев;

- централизованная система канализования отсутствует.

Санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется сбором твёрдого мусора и вывозом его на: действующую свалку площадью 2,0 га, расположенную в 1,5 км к северо-западу от х. Поповка на месте бывшего песчаного карьера; действующую свалку площадью 5,0 га находящуюся в 1,0 км к юго-востоку от х. Пухляковский.

Памятники истории и культуры на территории Казанского сельского поселения включают в себя объекты археологического наследия – курганы и курганные группы. Размещены они одиночными объектами и группами и в ряде случаев визуально не идентифицируются на ландшафте, в результате многолетней распашки земли.

На территории Казанского сельского поселения образована особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы Урочище «Калинов куст, с утвержденным режимом охраны памятника природы.

В состав земель водного фонда входят река Дон; река Матюшина, ручьи балок Холостая, Сухой Лог.

В состав земель лесного фонда входят леса Казанского и Ереминского участков Верхнедонского лесничества.

3.2 Климат

Климат Казанского сельского поселения средне континентальный с амплитудой среднемесячных температур 3,1 градуса – 30,6 градуса. Глубина промерзания почвы в среднем за зиму составляет около 52 сантиметров, но в отдельные суровые зимы почва промерзает до 73 сантиметров. Среднегодовое количество осадков 421 миллиметр. Для климата территории поселения  характерны частые ветры, среднегодовая скорость ветра равна 3,7 – 4,0 метров в секунду. Однако в некоторые дни скорость достигает 15 метров в секунду и более. Преобладающими ветрами являются ветры юго-восточных и восточных направлений, которые в летние месяцы носят суховейный характер.

Снежный покров появляется обычно в начале декабря и сходит в конце марта. Высота снежного покрова в среднем составляет 16 сантиметров.

Наиболее характерными чертами климата  является недостаточное увлажнение, жаркое лето, не очень холодная зима, кратковременный летний ливневый характер дождей. По характеру рельефа поселение характеризуется равнинной степью.

3.3 Гидрография.

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Дон, рекой Матюшина, а так же ручьями балок Холостая, Сухой Лог. Характер питания рек и ручьев определяет крайне неравномерное распределение стока в течение года, т.к. большая часть стока проходит в весенний период.

На территории сельского поселения находится  пруд в районе х. Мутилинского  общей площадью  0,05 км².

Источником водоснабжения населения служат 18 артезианских скважин: 7 – в ст. Казанская, 1 – в х. Ароматный, 4 – в х. Кукуевский, 3 – в х. Поповка, 1 – в х. Пухляковский, 2 – в х. Рубеженский. Водоснабжение потребителей х. Мутилинский осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая".

3.4 Функциональное зонирование территории

Казанского сельского поселения

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного использования и развития каждой зоны.

Согласно Земельного кодекса РФ, на территории Казанского сельского поселения выделяются следующие категории земель (функциональные зоны):

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли населенных пунктов подразделяются на следующие функциональные зоны:

- жилые – с малоэтажной индивидуальной и многоквартирной застройкой с приусадебными участками и без, с застройкой на расчетный срок;

- общественно-деловые – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- инженерной и транспортной инфраструктур – линейные сооружения и отдельные объекты;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- сельскохозяйственного использования – пашня, выпасы и др.;

- специального назначения – зелёные насаждения специального назначения, включающие санитарно-защитные зоны, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов; кладбища, полигоны ТБО и т.п.;

- иные зоны (неосвоенные территории).

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты  санитарно-эпидемиологического благополучия населения (см. Раздел 4.5.6.«Развитие инженерной инфраструктуры»);

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.) (см. «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г.; СНиП 2.05.06-85*; СП 42.13330.2011);

- придорожные полосы автомобильных дорог межмуниципального значения (ограничения и виды разрешенной деятельности на данной территории - см. СП 34.13330);

- зоны охраны памятников истории и культуры (устанавливаются отдельным проектом – см. раздел 4.3.);

- зоны особо охраняемых природных территорий (ограничения и виды разрешенной деятельности на данной территории в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 19.10.2006 № 418 «О памятниках природы Ростовской области - см. Раздел 2.3.5.);

- зона размещения месторождений полезных ископаемых;

- водоохранные зоны реки Дон (200 м), балок Перерванный Лес, Полевая Вершина, Степной Яр, Городская Вершина, Богомоловская, Стоговая, Ващавый Яр, Гавриловская, прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- прибрежные защитные полосы рек, балок и прудов.

3.5 Структура  земель в границах Казанского сельского поселения на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование | Общая площадь, га | Структура, % | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 14071 | 100,0 | 10413 | 6989 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения: | 11608 | 82,5 | 9821 | 6792 |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия, из них: | 9878 | Х | 8131 | 5878 |
|  | ООО»Верхнедонское» | 963 | Х | 670 | 466 |
|  | ООО «Мутилинское» | 2927 | Х | 2927 | 2138 |
|  | ООО «Придонье» | 3373 | Х | 2641 | 1945 |
|  | СПК «Калинов Куст» | 1983 | Х | 1827 | 1377 |
| 1.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 874 | Х | 874 | 554 |
| 1.3. | Граждане собственники земельных участков | 35 | Х | 35 | 21 |
| 1.4 | Участки для сенокошения и выпаса скота | 442 | Х | 442 | - |
| 1.5 | Научно-исследовательские ПУ-97 | 356 | х | 339 | 339 |
| 2. | Земли поселений | 920 | 6,5 | 554 | 194 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 138 | 1,0 | - | - |
| 3.1 | Земли автомобильного транспорта областного значения | 134 | Х | - | - |
| 3.2. | Земли иного назначения | 4 | Х | - | - |
| 4. | Земли водного фонда | 82 | 0,6 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 1323 | 9,4 | 38 | 3 |
| 7. | Земли запаса | - | - | - | - |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения составляет 74,0%, распаханность – 67,1%, залесенность – 9,9 %

Распределение земельного фонда по угодьям   в границах

Казанского сельского поселения на 01.01.2013 г.

| № п/п | Показатели | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 14071 | 100,0 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодия, из них: | 10413 | 38,7 |
|  | пашня; | 6989 | 13,8 |
|  | в т.ч. орошаемая |  |  |
|  | сенокосы; | 158 | 3,6 |
|  | пастбища; | 3043 | 21,2 |
|  | многолетние насаждения. | 223 | 0,1 |
|  | в стадии мелиорации | 214 |  |
| 3. | Лесные земли, в т.ч.: | 1031 | 41,1 |
|  | покрытые лесами | 733 | 34,4 |
| 4. | Древесно-кустарниковая растительность, из них: | 364 | 2,2 |
|  | защитного назначения | 128 | - |
| 5. | Под водой | 116 | 2,1 |
| 6. | Под постройками, в т.ч.: | 209 | 2,1 |
|  | под промышленными сооружениями | 23 | - |
| 7. | Под дорогами | 407 | 2,4 |
|  | в т.ч. грунтовыми | 924 | - |
| 8. | Болота | 31 | 0,2 |
| 9. | Прочие земли, из них: | 1286 | 11,2 |
|  | овраги | 17 | - |
|  | пески | 1269 | - |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 74,0 |
|  | удельный вес пашни; |  | 49,7 |
|  | распаханность (пашня к сельхозугодиям); |  | 67,1 |
|  | залесенность. |  | 9,9 |

# Наличие сельскохозяйственных угодий в составе

# различных категорий земель поселения

| № п/п | Категории земель | Всего угодий | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашня | в т.ч. орошаемая | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 9821 | 6792 |  | 154 | 148 | 2727 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 554 | 194 | - | 69 | - | 291 |
| 3. | Земли лесного фонда | 38 | 3 | - | - | 10 | 25 |
|  | Итого земель: | 10413 | 6989 |  | 223 | 158 | 3043 |

# Основная доля сельхозугодий сосредоточена в категории земель сельскохозяйственного назначения – 94%, в категории лесного фонда -0,4%, на территории населенных пунктов – 2%.

# 3.6. Жилой фонд и развитие жилых зон

| Показатели | Ед. измерения | на 01.01.2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда по поселению всего | метров квадратных | 171 780 |
| в т.ч. |  |  |
| Ст.Казанская | -«- | 124 600 |
| Х. Ароматный | -«- | 4 100 |
| Х. Пухляковский | -«- | 2 600 |
| Х. Рубеженский | -«- | 3 000 |
| Х. Поповка | -«- | 20 500 |
| Х. Кукуевский | -«- | 16 900 |
| Х. Мутилинский |  | 80 |
| Общее число жилых зданий | ед. | 2416 |

Средняя жилищная обеспеченность по Казанскому сельскому поселению составляет 23,85 м2

Жилой фонд Казанского сельского поселения по собственности распределяется следующим образом:

-частная – 158 680 м2;

- муниципальная – 13 100м2.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2031г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась сложившаяся ситуация жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8700 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | м2 | 261 000 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | м2 | 171 780 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | м2 | 4 013 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 | 167 767 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | м2 | 99 170 |

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

3.7 Субъекты хозяйственной деятельности,

зарегистрированные на территории Казанского сельского поселения

| Полное наименование | Наименование формы собственности | Вид экономической деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское и лесное хозяйство |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИДОНЬЕ" | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 22 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КАЛИНОВ КУСТ" | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ" | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 8 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУТИЛИНСКОЕ" | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 27 |
| КФХ «Белый колодец» | Частная собственность | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕДОНСКОЕ" | Частная собственность | Выращивание плодовых и ягодных культур | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНКУБАТОРНО- ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ВЕРХНЕДОНЬЕ" | Частная собственность | Разведение сельскохозяйственной птицы | 7 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕС" | Собственность субъектов Российской Федерации | Лесоводство | 90 |
| ИТОГО |  |  | 170 |
| Переработка с/х продукции |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОЗАВОД" | Собственность потребительской кооперации | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 31 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕМ" Итого: | Частная собственность | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 17 48 |
| Промышленность |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СЕКРЕТ" | Муниципальная собственность | Издание газет | 23 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" | Частная собственность | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки | 2 |
| ИТОГО |  |  | 25 |
| Услуги населению |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМТЕХ" | Частная собственность | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства | 15 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА | Муниципальная собственность | Распределение воды | 70 |
| Прочие предприятия |  |  | 52 |
| Итого: |  |  | 137 |
| Строительство |
| КООПЕРАТИВ "ОТДЕЛОЧНИК" | Частная собственность | Строительство | 21 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕДОНСКАГРОПРОММЕХМОНТАЖ " | Частная собственность | Строительство зданий и сооружений | 60 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУРУПОВО" | Частная собственность | Строительство зданий и сооружений | 17 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА" | Частная собственность | Производство общестроительных работ | 11 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОННЫЙ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ | Частная собственность | Производство общестроительных работ по возведению зданий | 42 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРТРАНССТРОЙ" | Частная собственность | Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог | 27 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕДОНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Собственность субъектов Российской Федерации | Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений | 72 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | Частная собственность | Производство прочих строительных работ | 11 |
| Итого: |  |  | 261 |
| Торговля |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЗАПЧАСТЬ" | Частная собственность | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 9 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРОСЕТЬ-КАЗАНСКАЯ" | Частная собственность | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 12 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНИЙ ДОН-НЕФТЕПРОДУКТ" | Частная собственность | Розничная торговля моторным топливом | 5 |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИКТОРИЯ" | Частная собственность | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 21 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-ИНВЕСТ" | Частная собственность | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | 20 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ" | Частная собственность | Оптовая торговля топливом | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЕ" | Собственность потребительской кооперации | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 13 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАЧКА" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 11 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | Собственность потребительской кооперации | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 9 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АННА" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНОЛИЯ" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНИЦА" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 7 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРМАТ" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСИНЬЯ" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" | Частная собственность | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА" | Частная собственность | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭЛИТА" | Собственность потребительской кооперации | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ" | Частная собственность | Розничная торговля алкогольными и другими напитками | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС" | Частная собственность | Розничная торговля алкогольными и другими напитками | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН" | Частная собственность | Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво | 7 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" | Частная собственность | Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АПТЕКА "ВСЕ ДЛЯ ВАС" | Частная собственность | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АПТЕКА "МИР ЗДОРОВЬЯ" | Частная собственность | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКАЯ АПТЕКА" | Частная собственность | Розничная торговля фармацевтическими товарами | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ АПТЕКА" | Частная собственность | Розничная торговля фармацевтическими товарами | 6 |
| Прочие предприятия |  |  | 104 |
| Итого: |  |  | 308 |
| Деятельность органов местного самоуправления |
| ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальная собственность | Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия в городах и районах | 5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА" | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 10 |
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 7 |
| ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 10 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 48 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 2 |
| ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 16 |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Муниципальная собственность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 2 |
| Итого: |  |  | 100 |
| Административные и финансовые учреждения |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕДОНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Федеральная собственность | Управление финансовой и фискальной деятельностью | 27 |
| ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ СУД | Федеральная собственность | Деятельность районных судов | 18 |
| ПРОКУРАТУРА ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА | Федеральная собственность | Деятельность прокуратур городов и районов | 9 |
| ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ВЕРХНЕДОНСКОМУ РАЙОНУ | Федеральная собственность | Деятельность органов внутренних дел | 120 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА | Муниципальная собственность | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | 35 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВЕРХНЕДОНСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Федеральная собственность | Деятельность в области обязательного социального обеспечения | 43 |
| Итого: |  |  | 252 |
| Образование |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | Собственность субъектов Российской Федерации | Дошкольное и начальное общее образование | 58 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – КАЗАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА (ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ) N 2 «БЕРЕЗКА» | Муниципальная собственность | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 20 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЗАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N1 «КОЛОБОК» | Муниципальная собственность | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 28 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЗАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО,ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРИОРЕТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ) ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ N3 «СОЛНЫШКО» | Муниципальная собственность | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 29 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУКУЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N 36 «УЛЫБКА» | Муниципальная собственность | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОПОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N25 «РАДУГА» | Муниципальная собственность | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» | Муниципальная собственность | Дополнительное образование детей | 30 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА | Муниципальная собственность | Дополнительное образование детей | 32 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА | Муниципальная собственность | Дополнительное образование детей | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА СТАНИЦЫ КАЗАНСКОЙ» | Муниципальная собственность | Дополнительное образование детей | 15 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ | Муниципальная собственность | Дополнительное образование детей | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОПОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Муниципальная собственность | Основное общее образование | 14 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕДОНСКАЯ ГИМНАЗИЯ | Муниципальная собственность | Среднее (полное) общее образование | 89 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ N 97 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Собственность субъектов Российской Федерации | Начальное профессиональное образование | 55 |
| Итого: |  |  | 403 |
| Здравоохранение |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальная собственность | Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных | 200 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХНЕДОНСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Федеральная собственность | Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы | 6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕДОНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" | Собственность субъектов Российской Федерации | Ветеринарная деятельность | 42 |
| Итого: |  |  | 248 |
| Социальная и общественная деятельность |
| ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальная собственность | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА" | Муниципальная собственность | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 6 |
| КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО ХУТОРА КУКУЕВСКИЙ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО | Собственность общественных объединений | Деятельность профессиональных организаций | 3 |
| ВЕРХНЕДОНСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Собственность профессиональных союзов | Деятельность профессиональных союзов | 3 |
| КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО СТАНИЦЫ КАЗАНСКОЙ | Иная смешанная российская собственность | Деятельность политических организаций | 5 |
| ВЕХНЕДОНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ | Собственность общественных объединений | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 3 |
| ВЕРХНЕДОНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "УРОЖАЙ" | Собственность общественных объединений | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 5 |
| Итого: |  |  | 31 |
| Предприятия и организации культуры и спорта |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СТАНИЦЫ КАЗАНСКОЙ" | Муниципальная собственность | Прочая зрелищно-развлекательная деятельность | 45 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" | Муниципальная собственность | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБ'ЕДИНЕННЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ АРХИВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА" | Муниципальная собственность | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | 5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" | Муниципальная собственность | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | 22 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА" | Муниципальная собственность | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | 3 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА "ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" | Муниципальная собственность | Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | 6 |
| ФОНД РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ГАРМОНИЯ" | Частная собственность | Деятельность в области спорта | 2 |
| Итого: |  |  | 89 |
| Прочая деятельность |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ВЕРХНЕДОНСКОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ДРУЖБА" | Муниципальная собственность | Деятельность детских лагерей на время каникул | 35 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ" | Частная собственность | Деятельность ресторанов и кафе | 15 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЧЕРНЕЕ" | Собственность потребительской кооперации | Поставка продукции общественного питания | 12 |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНИК" | Частная собственность | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта | 27 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЦЕНКА" | Частная собственность | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества | 5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА" | Муниципальная собственность | Деятельность в области бухгалтерского учета | 20 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕРХНЕДОНСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО" | Муниципальная собственность | Архитектурная деятельность | 15 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРТОГРАФ" | Муниципальная собственность | Землеустройство | 4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА" | Собственность субъектов Российской Федерации | Предоставление услуг по найму рабочей силы | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА "КАЗАНСКИЙ РЫНОК" | Муниципальная собственность | Предоставление прочих услуг | 9 |
| Итого: |  |  | 120 |
| В с е г о : |  |  | 2192 |

4. Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Казанского сельского поселения осуществляется из подземных вод от 18 артезианских скважин: 7 – в ст. Казанская, 1 – в х. Ароматный, 4 – в х. Кукуевский, 3 – в х. Поповка, 1 – в х. Пухляковский, 2 – в х. Рубеженский. Общая проектная производительность водохозяйственных сооружений Казанского сельского поселения составляет 6456 куб.м./сут.

Водоснабжение потребителей  х. Мутилинский осуществляется от придомовых колодцев. Очистные сооружения отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны (I, II пояс) – удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается удовлетворительно. Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая".

Схемой генеральных планов населенных пунктов Казанского сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция на I-м этапе реализации сложившейся системы водоснабжения: замена оборудования на водозаборных сооружениях, переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водопроводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям ст. Казанская, х. Кукуевский, х. Ароматный,  х. Поповка, х. Пухляковский и х. Рубеженский;

- на расчетный срок реализации (II этап) предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей сельского поселения от артезианских скважин и  месторождения подземных вод. По данным  Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу  (Письмо № ЮР-05-42/1123 от 27.05.2011г.) у юго-восточной окраины ст. Казанская расположен участок Казанский Верхнедонского  месторождения подземных вод (малая его, северо-западная часть). Данное месторождение могут рассматриваться генеральным планом как перспективное (резервное) только после переутверждения его запасов;

- проектирование станции подъема воды в северо-восточной части ст. Казанская;

- проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению  (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов.

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

4.1 Протяжённость водопроводов на территории Казанского сельского поселения

| № п/п | Водопроводные сети по Казанскому сельскому поселению |
| --- | --- |
|  | наименование | адрес объекта | реестровый номер |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Водопроводные сети протяженностью 4,3 км. | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район х.Ароматный, ул.Симиренко, ул.Лисовенко, ул.Мичурина | 01800056 |
| 2 | Водопроводные сети протяженностью 4,6 км. | 346180, Ростовская область, Верхнедонской район х.Поповка, ул.Российская, ул.Разина, ул.Ольховая, ,ул.Петровского, ул.Шолохова, ул.Школьная, ул.Платова, | 01800059 |
| 3 | Водопроводные сети протяженностью 1,2 км. | 346180, Ростовская область, Верхнедонской район х.Поповка, ул.Атаманская | 01800060 |
| 4 | Водопроводные сети протяженностью 3,9 км. | 346180, Ростовская область, Верхнедонской район х.Кукуевский, ул.Степная, ул.Донская, ул.Придонская, ул.Аграрная, ул.Победы, ул.Советская, ул.Кавалерийская, ул.Коммунаров, ул.Октябрьская, ул.Колхозная, ул.Ветеранов, ул.Садовая, ул.Веревкина, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Комсомольская, ул.Спортивная, ул.Школьная | 01800061 |
| 5 | Водопроводные сети протяженностью 3,9 км. | 346180, Ростовская область, Верхнедонской район х.Рубеженский, ул.Рубеженская | 01800062 |
| 6 | Водопроводные сети протяженностью 1,1 км. | 346180, Ростовская область, Верхнедонской район х.Пухляковский, ул.Пухляковская | 01800063 |
| 7 | Водопроводные сети протяженностью 5,335 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Советская | 01800200 |
| 8 | Водопроводные сети протяженностью 2,335км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Тимирязева | 01800201 |
| 9 | Водопроводные сети протяженностью 1,735км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Кирова | 01800202 |
| 10 | Водопроводные сети протяженностью 2,3км | 346170, Ростовскя область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Маяковского | 01800203 |
| 11 | Водопроводные сети протяженностью 1,835км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Степная | 01800204 |
| 12 | Водопроводные сети протяженностью 2,85км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Комунальная | 01800205 |
| 13 | Водопроводные сети протяженностью 1,5км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Подтелкова | 01800206 |
| 14 | Водопроводные сети протяженностью 2,1 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Армейская | 01800207 |
| 15 | Водопроводные сети протяженностью 1,535 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Мира | 01800208 |
| 16 | Водопроводные сети протяженностью 3,77км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Производственная | 01800209 |
| 17 | Водопроводные сети протяженностью 1,7км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Щербакова | 01800210 |
| 18 | Водопроводные сети протяженностью 0,135км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Октябрьская | 01800211 |
| 19 | Водопроводные сети протяженностью 0,958 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Гагарина | 01800212 |
| 20 | Водопроводные сети протяженностью 1,235 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Ватутина | 01800213 |
| 21 | Водопроводные сети протяженностью 1,635км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Банковская | 01800214 |
| 22 | Водопроводные сети протяженностью 0,615км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, пер.Донской | 01800215 |
| 23 | Водопроводные сети протяженностью 0,535км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Чкалова | 01800216 |
| 24 | Водопроводные сети протяженностью 0,255км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Франко | 01800217 |
| 25 | Водопроводные сети протяженностью 0,387км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Лермонтова | 01800218 |
| 26 | Водопроводные сети протяженностью 0,405км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Лазо | 01800219 |
| 27 | Водопроводные сети протяженностью 1,135км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Чапаева | 01800220 |
| 28 | Водопроводные сети протяженностью 0,8км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Дзержинского | 01800221 |
| 29 | Водопроводные сети протяженностью 1,335км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Горького | 01800222 |
| 30 | Водопроводные сети протяженностью 1,135км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Фрунзе | 01800223 |
| 31 | Водопроводные сети протяженностью 1,535км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Ленина | 01800224 |
| 32 | Водопроводные сети протяженностью 1,4км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Матросова | 01800225 |
| 33 | Водопроводные сети протяженностью 0,9 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Пионерская | 01800226 |
| 34 | Водопроводные сети протяженностью 0,9 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Орджоникидзе | 01800227 |
| 35 | Водопроводные сети протяженностью 1,175 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Куйбышева | 01800228 |
| 36 | Водопроводные сети протяженностью 1,735 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Первомайская | 01800229 |
| 37 | Водопроводные сети протяженностью 1,735 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Овражная | 01800230 |
| 38 | Водопроводные сети протяженностью 1,735 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Калинина | 01800231 |
| 39 | Водопроводные сети протяженностью 1,735 км | 346170, Ростовская облаасть, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Комсомольская | 01800232 |
| 40 | Водопроводные сети протяженностью 0,835 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Новая | 01800233 |
| 41 | Водопроводные сети протяженностью 0,835 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, пер. Строителей | 01800234 |
| 42 | Водопроводные сети протяженностью 1,735 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Молодежная | 01800235 |
| 43 | Водопроводные сети протяженностью 1,235 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Осипенко | 01800236 |
| 44 | Водопроводные сети протяженностью 1,035км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Гоголя | 01800237 |
| 45 | Водопроводные сети протяженностью 1,035км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Некрасова | 01800238 |
| 46 | Водопроводные сети протяженностью 0,835км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Бабушкина | 01800239 |
| 47 | Водопроводные сети протяженностью 1,135км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Чернышевского | 01800240 |
| 48 | Водопроводные сети протяженностью 1,035км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Садовая | 01800241 |
| 49 | Водопроводные сети протяженностью 8,35км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Добролюбова | 01800242 |
| 50 | Водопроводные сети протяженностью 1,8 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Котовского | 01800243 |
| 51 | Водопроводные сети протяженностью 1,8 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Фурманова | 01800244 |
| 52 | Водопроводные сети протяженностью 2,635 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Сельхозтехники | 01800245 |
| 53 | Водопроводные сети протяженностью 1,235 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Школьная | 01800246 |
| 54 | Водопроводные сети протяженностью 1,335 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, пер. Спортивный | 01800247 |
| 55 | Водопроводные сети протяженностью 1,135 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Станичная | 01800248 |
| 56 | Водопроводные сети протяженностью 0,8 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, пер. Ягодный | 01800249 |
| 57 | Водопроводные сети протяженностью 3,5км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул. Октябоьская | 01800250 |
| 58 | Водопроводные сети протяженностью 1,235км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская ул.Северная | 01800251 |
| 59 | Водопроводные сети протяженностью 0,565 км | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район ст-ца Казанская, ул.Дачная | 01800252 |

4.2 Схемы водопроводов

ст. Казанская

х. Кукуевский – х.Поповка

х. Рубеженский

х. Пухляковский

4.3 Расчет водопотребления

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | Ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 925 | 2124 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды(до 10% от п.2.1) | - “ - | 93 | 212 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3 | - “ - | 102 | 234 |
| 2.4 | ИТОГО: | - “ - | 1120 | 2570 |
| 3 | Х. Рубеженский, х. Пухляковский |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 24 | 24 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды (до 10% от п.3.1) | - “ - | 3 | 3 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 3 | 3 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 30 | 30 |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды предприятий за пределами населенных пунктов | - “ - | 116 | 260 |
| 5 | Всего: | м3/сут. | 1265 | 2860 |

# Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

# - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

# - хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

# - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

# - противопожарные мероприятия;

# Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 2225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

# Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На следующих стадиях проектирования Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Генеральным планом исключена прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Площадки для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с нормативными требованиями размещения инженерных сетей и требованиями к зонам санитарной охраны.

Для подземных источников зоны санитарной охраны устанавливаются генеральным планом от каждого одиночного водозабора (скважины) и шахтного колодца. Для подземных водозаборов предусмотрены следующие поясы санитарной охраны: I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимости от степени защищенности горизонта), II и III пояса - по расчету, для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории.

Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существующих объектов и зеленых зон территорий.

5. Система водоотведения

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Единственные очистные сооружения расположены в северной части ст. Казанская, обслуживающие Центральную районную больницу Верхнедонского р-на Ростовской области, со сбросом очищенных сточных вод в балку Сухой Лог.

Проектом предусмотрено:

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов (х. Поповка, х. Кукуевский, ст. Казанская). Далее, перекачка стоков напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа, проектируемые севернее ст. Казанская (для ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка) с последующим сбросом в балку Сухой Лог, южнее х. Рубеженский  с последующим сбросом в р. Дон, западнее х. Пухляковский с последующим сбросом в р. Матюшина;

- х. Мутилинский  устройство водонепроницаемых выгребов на каждом приусадебном участке с последующим вывозом на очистные сооружения:  из х. Мутилинский на очистные сооружения  ст. Казанская;

- канализование существующих и проектируемых производственных объектов, расположенных в черте населенных пунктов самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на планируемые очистные сооружения в ст. Казанская;

- строительство систем ливневой канализации в ст. Казанская (с учетом х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка),  х. Рубеженский,  х. Пухляковский рядом с проектируемыми очистными сооружениями хозяйственно-бытовых стоков и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений механической очистки с последующим выпуском в реку Дон, в реку Матюшина и балку Сухой Лог;

- реконструкция действующих очистных сооружений Центральной районной больницы с переходом на современные технологии биологической очистки со сбросом очищенных сточных вод в балку Сухой Лог.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в р. Дон, в реку Матюшина и балку Сухой Лог.

Ниже приведен расчет водоотведения по каждому населенному пункту.

Расчет водоотведения

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| 1 | Ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка, Мутилинский всего | м3/сут. | 1010 | 2310 |
| 1.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 930 | 2130 |
| 2 | Х. Рубеженский, всего | - “ - | 15 | 15 |
| 2.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 10 | 10 |
| 3 | х. Пухляковский | - “ - | 15 | 15 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 10 | 10 |
| 4 | ИТОГО по поселению: | м3/сут. | 1040 | 2340 |
| 4.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 950 | 2150 |

Примечание: *- с  неучтенными расходами (10%),

**- поскольку население х. Мутилинский составляет 1 чел. соответственно, канализационные очистные сооружения для данных хуторов не проектируются.

Учитывая рельеф планируемой территории,  предусматривается строительство трех очистных сооружений биологической очистки общим объемом 2340 м3/сут., в т. ч.:

- севернее ст. Казанская (для ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка) – на 2310 м3/сут.  со сбросом очищенных сточных вод в балку Сухой Лог;

- южнее х. Рубеженский – на 15 м3/сут. со сбросом очищенных сточных вод в реку Дон;

- западнее х. Пухляковский – на 15 м3/сут со сбросом очищенных сточных вод в реку Матюшина.

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий предусмотрено устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения на I этапе реализации генерального плана (до 2021 г.) локальных очистных сооружений, рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ «Проект планировки и межевания».

Проектом также предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

- севернее ст. Казанская (для ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка). После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в балку Сухой Лог.

- южнее х. Рубеженский. После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в реку Дон;

- западнее х. Пухляковский. После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в реку Матюшина.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем  в ст. Казанская, х. Поповка и х. Кукуевский с последующим их подключением к очистным сооружениям ливневых сточных вод в ст. Казанская.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

5. Инвестиционные проекты.

| Наименование проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Затраты на реализацию | Мероприятия | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система водоснабжения |
| Реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 1. Предотвращение аварийных ситуаций; 2. Исключение потерь воды; 3. Стабилизация водоснабжения | 2012-2013гг. 2012г. 2012г. 2013г. 2012г. 2014-2015гг. 2014-2015гг. 2012г. | 2012г. 1156,2 тыс. руб. 2013г. 4732,008 тыс. руб. 1211,694 тыс. руб. 2595,579 тыс. руб. 4373,64 тыс. руб. 4953,4 тыс. руб. 2014г 30000,0 тыс. руб. 2015г. 30000,0 тыс. руб. 2014г. 10000,0 тыс. руб. 2015г. 8059,0 тыс. руб. 348,0 тыс. руб. | 1)Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в ст.Казанской Верхнедонского района Ростовской области 2)Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Пухляковской в х.Пухляковском Казанского сельского поселения 3) Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Матросова от ул.Щербакова в ст.Казанской 4)Строительство распределительтных сетей водоснабжения в северо-западном микрорайоне ст.Казанской, так же в южном микрорайоне ст.Казанской 5)Реконструкция сетей водоснабжения в ст.Казанская Верхнедонского района Ростовской области 6)Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в ст.Казанской Верхнедонского района Ростовской области - 2 этап 7)Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Приобретение передвижных дизельных электростанций | 1.Повышение качества водоснабжения: 2. Уменьшение потерь воды за счет снижения порывов. 3.Повышение надежности водоснабжения. |

6.1 Финансовое обеспечение инвестиционных проектов.

| № пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ВСЕГО |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет | 0 | 2186,0 | 0 | 0 | 2186,0 |
|  |  | Областной бюджет | 8878,89 | 6664,088 | 38560 | 36688,876 | 90791,854 |
|  |  | Местный бюджет | 1385,983 | 255,56 | 1440 | 1370,124 | 4451,667 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 10264,873 | 9105,648 | 40000,0 | 38059,0 | 97429,521 |

6.2 Организация реализации проектов

Все инвестиционные проекты по реализации развития коммунальной инфраструктуры Казанского сельского поселения обозначенные, в программе комплексного развития будут реализованы в 2 этапа.

1 этап – 2012-213 (первая половина) годы – разработка проектно-сметной документации по рабочим проектам. В данный период будут проведены аукционы на право разработки проектно-сметной документации, непосредственно сама разработка документации, будет организовано прохождение государственной экспертизы, а также экспертизы достоверности. Расходы на данный этап обозначены в разделе 12 (финансовое обеспечение).

2 этап – реализация рабочих проектов (2013  – 2015г.). В данный период будут проведены аукционы на право проведения реконструкции/строительства по рабочим проекта, вошедшим в программу.

Контроль за исполнением  этапов программы возложены на соответствующих специалистов Администрации сельского поселения.

7. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы выведены из показателей динамики численности населения, уровня благоустройства жилья и коэффициента обеспечения жителей Казанского сельского поселения коммунальными услугами.

|  | Водоснабжение | Газоснабжение | Электроснабжение | Утилизация ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 70 % | 70 % | 99 % | 50 % |
| 2013 | 75 % | 73 % | 100 % | 56 % |
| 2014 | 79 % | 74 % | 100 % | 61 % |
| 2015 | 85 % | 78 % | 100 % | 67 % |

Средний ежегодный рост показателя спроса на коммунальные услуги, предоставляемые в Казанском сельском поселении составляет 5 %.

8. Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Организация | Характеристики системы | Объём потребления | Зона действия ресурса | Резервы и дефициты по ресурсу | Надежность системы | Воздействие на окружающую среду | Тариф Руб. | транспортировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнедонское МППУ ЖКХ водоснабжение | Водопроводная сеть протяж. 95,5 км. источник- грунт. воды, вода питьевая | 321 000 м3 | ст. Казанская, х.Ароматный, х.Поповка, х.Кукуевский, х.Мутилинский, х.Пухляковский, х.Рубеженский, | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 90% | Негативного воздействия нет | 24,93 | Закрытая система водопровода |
| 2 | Верхнедонское МППУ ЖКХ Вывоз ТБО | Автотранспорт, спецмашины | - | ст. Казанская | Резерв – 20 лет | 95% | Негативного воздействия нет | 200,0 за 1куб.м | Автотранспорт, спецмашины |
| 3 | Верхнедонское МППУ ЖКХ Вывоз ЖБО | Автотранспорт, спецмашины | - | ст. Казанская | Резерв неограничен | 95% | Негативного воздействия нет | 110,0 за 1 куб. м | Автотранспорт, спецмашины |
| 4 | Филиал «Северный» ООО «Ростовтеплоэнерго» г. Чертково подача тепловой энергии | 8 котельных | - | ст. Казанская х.Ароматный, х.Поповка | Дефицита нет | 95% | Частичное негативное воздействие на атмосферный воздух | 2,435 тыс. за 1 Гкал | Закрытая теплотрасса |
| 5 | ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» | Система воздушных и подземных газопроводов | 7445 тысяч м3 | ст. Казанская, х.Ароматный х.Поповка, х.Кукуевский, | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 98% | Негативного воздействия нет | 4,3337 за 1куб. м | Система воздушных и подземных газопроводов |
| 6 | ООО «Донэнергосбыт» | Воздушные линии электропередач | 1000073,2 кВт/час. | ст. Казанская, х.Ароматный, х.Поповка, х.Кукуевский, х.Мутилинский, х.Пухляковский, х.Рубеженский | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 98% | Негативного воздействия нет | 2,26 руб. за 1 кВт/час | Воздушные линии электропередач |

Характеристика состояния и проблемы в реализации ресурсосбережения и учёта и сбора информации

Укомплектованность приборами учёта ресурсов

| Наименование сельского поселения | Установлено (укомплектованность), % | Средний процент укомплектованности |
| --- | --- | --- |
|  | Приборов учета воды | Приборов учета природного газа | Приборов учета электрической энергии | Приборов учета тепловой энергии |  |
| Казанское сельское поселение | 97 | 100 | 100 | 35 | 83 |

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

9. Ожидаемые результаты реализации программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунальным хозяйством на территории Казанского сельского поселения | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

10. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение населенных пунктов Казанского сельского поселения осуществляется из подземных вод от 18 артезианских скважин: 7 – в ст. Казанская, 1 – в х. Ароматный, 4 – в х. Кукуевский, 3 – в х. Поповка, 1 – в х. Пухляковский, 2 – в х. Рубеженский. Общая проектная производительность водохозяйственных сооружений Казанского сельского поселения составляет 6456 куб.м./сут.

Водоснабжение потребителей  х. Мутилинский осуществляется от придомовых колодцев. Очистные сооружения отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны (I, II пояс) – удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается удовлетворительно. Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

Основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция на I-м этапе реализации сложившейся системы водоснабжения: замена оборудования на водозаборных сооружениях, переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водопроводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям ст. Казанская, х. Кукуевский, х. Ароматный,  х. Поповка, х. Пухляковский и х. Рубеженский;

- на расчетный срок реализации (II этап) предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей сельского поселения от артезианских скважин и  месторождения подземных вод. По данным  Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу  (Письмо № ЮР-05-42/1123 от 27.05.2011г.) у юго-восточной окраины ст. Казанская расположен участок Казанский Верхнедонского  месторождения подземных вод (малая его, северо-западная часть). Данное месторождение могут рассматриваться генеральным планом как перспективное (резервное) только после переутверждения его запасов;

- проектирование станции подъема воды в северо-восточной части ст. Казанская;

- проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению  (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны  в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Расчет водопотребления

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | Ст. Казанская, х. Ароматный, х. Кукуевский, х. Поповка |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 925 | 2124 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды (до 10% от п.2.1) | - “ - | 93 | 212 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3) | - “ - | 102 | 234 |
| 2.4 | ИТОГО: | - “ - | 1120 | 2570 |
| 3 | Х. Рубеженский, х. Пухляковский |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 24 | 24 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды (до 10% от п.3.1) | - “ - | 3 | 3 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 3 | 3 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 30 | 30 |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды предприятий за пределами населенных пунктов | - “ - | 116 | 260 |
| 5 | ВСЕГО: | м3/сут. | 1265 | 2860 |

# Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

# - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

# - хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

# - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

# - противопожарные мероприятия;

# Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 2225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

# Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

На следующих стадиях проектирования Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.           Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существующих объектов и зеленых зон территорий.

Динамика изменения тарифов

| № п/п | Наименование | Изменение тарифов по годам (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Вода | 24,93 | 26,77 | 30,71 | 34,15 |
| 2. | Электроэнергия | 2,26 | 2,52 | 2,8 | 3,11 |
| 3. | Природный газ | 4,33 | 4,98 | 5,73 | 6,59 |
| 5. | Уголь | 5,9 тыс. (за тонну) | 6,44 | 6,77 | 7,07 |
| 6. | ТБО | 200 | 222 | 233,6 | 245 |
| 7. | ЖБО | 110,0 | 122,1 | 128,4 | 134,7 |
| 8. | Теплоэнергия | 2,435 тыс. за 1 Гкал | 2,8 | 3,05 | 3,38 |

В соответствии с динамикой цен тарифов за коммунальные услуги средний рост платы населения составит 7 % в год от общей стоимости по оплате коммунальных услуг.